## Slide 1: Motor de físicas mejorado para simulador robótico basado en tecnologías web
Trabajo Fin de Grado
Natalia Monforte Rodríguez
José María Cañas Plaza
Octubre 2020

## Slide 2: Índice
Introducción
Objetivos
Herramientas
Mejora de las físicas en WebSim
Nuevos ejercicios con físicas realistas
Conclusiones

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Robótica
Creación de máquinas automatizadas útiles que recrean comportamientos humanos o animales.
Partes de un robot:
Hardware
Software

## Slide 5: Tecnologías web
- Aplicaciones web
- Modelo cliente – servidor -> Protocolo HTTP
- Tecnologías de frontend:
  HTML5
  CSS3
  JavaScript
- Tecnologías de backend

## Slide 6: Docencia robótica
Robótica + tecnologías web docencia robótica
Educación STEM
  Lenobotics
  LEGO education
  OpenRoberta
  iRobot
  Scratch
  Kibotics soporta Python y Scratch

## Slide 7: Interfaz de programación en Kibotics de un ejercicio en Scratch
Interfaz de programación en Kibotics de un ejercicio en Python

## Slide 8: Objetivos

## Slide 9: Objetivos
- Motor de físicas basado en A-Frame que replique de modo realista el movimiento autónomo de los robots.
- Complementario a CANNON.
- Robots de distinta masa.
1
- Novedosos ejercicios para la plataforma educativa Kibotics que aprovechen el nuevo motor de físicas.
2

## Slide 10: Herramientas

## Slide 12: Mejora de las físicas en WebSim

## Slide 13: Estudios previos: motor de físicas por defecto en A-Frame
  CANNON es el motor por defecto de A-Frame
  Colisiones
Fricción
  Gravedad

## Slide 14: Motor de físicas actual para robots en WebSim
No recrea un movimiento realista.
Modelo cinemático: los robots adquieren instantáneamente la velocidad ideal.
Aceleración infinita.

## Slide 15: Nuevo motor de físicas complementario
1. DISEÑO
Fuerza robot = Fuerza autónoma + Fuerza gravedad + Fuerza fricción
  Fuerzas gravedad y fricción: materializadas por CANNON a su propio ritmo.
  Fuerza autónoma: materializada por el motor complementario a otro ritmo y teniendo en cuenta las velocidades deseadas por el cerebro programado.

## Slide 17
2. MODELO DE FUERZAS
  A partir de la definición de la masa y el momento de inercia del robot, se calcula la aceleración a aplicar en el siguiente diferencial de tiempo.
  Esa aceleración determina la evolución de las velocidades y posiciones del robot.
  Parámetros
        Fuerza máxima.
        Par máximo.
        Masa.
        Momento de inercia.
        Velocidad lineal máxima.
        Velocidad angular máxima.

## Slide 18
3. CONTROLADOR PD
  Traducción de las velocidades deseadas en cada momento del cerebro a la fuerza autónoma a aplicar al robot.
  Controlador PD en velocidad del plano horizontal (para drones y robots de suelo)

## Slide 19
2. Controlador PD en velocidad del eje vertical (para drones)
3. Controlador PD en velocidad angular horizontal (yaw) (para drones y robots de suelo)

## Slide 20
  4. Controlador PD en posición para la altura (para drones cuando Vz = 0)

## Slide 21
4. TIMING
Coexistencia de motores Necesidad de combinarlos
Tienen que trabajar en la misma escala temporal:
Aceleración autónoma = iteracionesCANNON x aceleración calculada
  ¿Timing del nuevo motor complementario? 20 ms
  setTimeout(this.auxiliaryPhysics.bind(this), 20);
  ¿Timing de CANNON? Desconocido
  No mide tiempos explícitamente, depende de la carga
  de la máquina.

## Slide 22: Validación experimental
Simulación realista de robots terrestres Giro de 90º es un escenario con una fricción muy baja
(pista de hielo)
mBot subiendo una rampa con una fuerza máxima insuficiente

## Slide 23
  Controlador PD en velocidad del plano horizontal
  Tiempo – Velocidad
  Variación de la aceleración en función de la fricción

## Slide 24: Simulación realista de drones
  Controlador PD en posición para la altura
  Tiempo – posición
  Controlador PD en velocidad del eje vertical
  Tiempo – velocidad

## Slide 25: Nuevos ejercicios con físicas realistas

## Slide 26: Sigue-Líneas con rampa
Aprovecha el motor de físicas complementario en la subida de la rampa.

## Slide 27: Laberinto 3D para mBot
Aprovecha el motor de físicas complementario en la subida de la rampa.

## Slide 28: Laberinto para drone
  Con señalización y sin señalización
  Aprovecha el motor de físicas complementario durante el vuelo del drone (controlador PD en velocidad) y mientras que el drone permanece quieto a una cierta altura (controlador PD en posición)

## Slide 29: Fútbol competitivo
  Ejercicio competitivo uno contra uno
  Cuenta con un evaluador automático
  Saca provecho de las nuevas físicas al golpear el balón (colisión) y cuando el balón rueda por el suelo (fricción)
Sin el nuevo motor complementario Con el nuevo motor complementario

## Slide 31: Conclusiones

## Slide 32: Conclusiones
  Creado un motor de físicas mejorado para WebSim basado en tecnologías web y que dota al simulador robótico de unas físicas más realistas En producción
  Robots con distinta masa
  Coexiste con el motor CANNON (materializa gravedad, fricción y colisiones)
  Nuevos ejercicios que aprovechan el nuevo motor de físicas

## Slide 33: Líneas futuras
  Ejercicios competitivos para cuatro jugadores
  Nuevo motor de físicas ammo.js
  Efectos de sonido a los ejercicios

## Slide 34: ¡Muchas gracias!